ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ТРЕНАЖЕРА 605Е

Важно! Внимательно прочитайте эту инструкцию перед началом использования тренажера!

Правила техники безопасности

Мы благодарим Вас за выбор нашего продукта. Чтобы гарантировать Вашу безопасность и здоровье, пожалуйста, используйте этот тренажер правильно. Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие правила перед началом использования тренажера!

- Важно прочитать данную инструкцию полностью перед началом сборки и использования тренажера. Безопасное и эффективное использование тренажера может быть достигнуто только при условиях правильной сборки, ухода и эксплуатации.

- Перед началом занятий Вы должны проконсультироваться с Вашим врачом на предмет наличия каких-либо обстоятельств, которые могут стать причиной риска для Вашего здоровья. Консультация Вашего доктора особенно важна, если Вы принимаете какие-либо препараты, оказывающие влияние на сердечный ритм, давление или уровень холестерина.

- Прислушивайтесь к сигналам Вашего организма. Неправильные или слишком интенсивные тренировки могут нанести вред Вашему здоровью. Немедленно прекратите занятия, если Вы испытываете боль, сжатие в груди, нерегулярное сердцебиение, задержку дыхания, головокружение или тошноту. При наличии перечисленных симптомов Вы должны проконсультироваться с Вашим доктором перед продолжением тренировок.

- Не допускайте детей и домашних животных к тренажеру. Тренажер разработан только для использования дееспособными взрослыми

- Используйте тренажер на прочной, ровной поверхности с ковриком, защищающим Ваш пол или ковер. Чтобы обеспечить безопасность, вокруг тренажера должно быть по меньшей мере 60 см свободного пространства

- Перед использованием тренажера проверьте, все ли болты и гайки плотно затянуты. Всегда используйте тренажер только по назначению. Если Вы обнаружили какие-либо дефекты деталей во время сборки или проверки тренажера, или услышали какой-либо нехарактерный звук, исходящий от тренажера, прекратите занятия и не используйте тренажер, пока не устраните проблему.

- Существует много функций компьютера, отображающего значения во время тренировки. Просим учесть, что значения пульса не являются точными и отображаются для Вашего удобства

- Надевайте подходящую для тренировок одежду во время занятий на тренажере. Избегайте ношения слишком свободной одежды, края которой могут попасть в движущиеся части тренажера

- Тренажер разработан для занятий внутри помещений членами семьи.

- Чтобы не причинить вред Вашему здоровью будьте особенно осторожны при перемещении или подъеме тренажера.

- Тренажер не является лечебным инструментом

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию и набор ключей

## Развернутый вид

Список деталей

| № | Описание | Кол-во |  | № | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер | 1 |  | 40 | Главная рама | 1 |
| 2 | Верхний кабель 1 | 1 |  | 41 | Накладка на стойку | 1 |
| 3 | Заглушка | 2 |  | 42 | Болт M8*45 | 4 |
| 4 | Средняя рукоятка | 1 |  | 43L/R | Педаль (правая и левая) | 2 |
| 5 | Пеноуретановая ручка | 2 |  | 44 | Горизонтальная штанга | 2 |
| 6 | Пульсосъемник | 2 |  | 45 | Болт M8*75 | 2 |
| 7 | Саморез ST4.0*19 | 2 |  | 46L/R | Накладка | 2 |
| 8 | Болт M6 | 2 |  | 47L/R | Накладка | 2 |
| 9 | Кабель пульсосъемника | 1 |  | 48L/R | Заглушка PT80*40 | 2 |
| 10 | Саморез M8*30 | 2 |  | 49L/R | Залний/передний стабилизатор | 2 |
| 11 | Пружинообразная шайба d8 | 12 |  | 50 | Болт M8*55 | 4 |
| 12 | Втулка | 1 |  | 51 | Гайка M10 | 3 |
| 13 | Саморез ST4.2*19 | 16 |  | 52 | Саморез ST4.2*19 | 4 |
| 14L/R | Рукоятка | 2 |  | 53 | Регулируемая заглушка PT80*40 | 2 |
| 15 | Заглушка | 2 |  | 54 | Вставка | 4 |
| 16 | Губчатая трубка | 2 |  | 55 | Гайка M10*1.25 | 2 |
| 17L/R | Декоративная накладка | 1 |  | 56 | Шайба D10*Φ32*2 | 2 |
| 18 | Болт ST4.2*25 | 1 |  | 57 | Крепеж штанги | 2 |
| 19 | Болт M8*20 | 2 |  | 58 | Короткая вставка | 2 |
| 20 | Шайба d8*Φ32*2 | 2 |  | 59 | Саморез M5*10 | 4 |
| 21 | Втулка 2 | 8 |  | 60 | Саморез M5*10 | 4 |
| 22 | Изогнутая шайба d19*Φ25*0.3 | 4 |  | 61 | Гайка M6 | 2 |
| 23 | Вставка | 2 |  | 62 | БолтM10*55 | 2 |
| 24 | Болт M8*43 | 4 |  | 63 | Шайба d10*Φ20*2 | 2 |
| 25 | Изогнутая шайба d8*Φ16*1.5*R25 | 4 |  | 64 | Гайка M10 | 2 |
| 26 | Гайка M8 | 10 |  | 65 | Регулятор нагрузки | 1 |
| 27L/R | Вертикальная штанга | 2 |  | 66 | Изогнутая шайба d5*Φ20*R30*1.5 | 1 |
| 28L/R | Накладка верт. штанги (R/L ) | 2 |  | 67 | Саморез M5*60 | 1 |
| 29L/R | Накладка верт. штанги (R/L) | 2 |  | 68 | Нижний кабель 2 | 1 |
| 30 | Саморез ST4.2*16 | 11 |  | 69 | Ключ S13-14-15 | 1 |
| 31 | Главная стойка | 1 |  | 70 | Ось | 1 |
| 32 | Вставка | 2 |  | 71 | Ключ S17-19 | 1 |
| 33 | Втулка 1 | 4 |  | 72 | Ключ S5 | 1 |
| 34 | Болт M8*20 | 6 |  | 73 | U скоба | 2 |
| 35 | Шайба d8*Φ20*1.5 | 10 |  | 74 | Пружина d20 | 2 |
| 36 | Изогнутая шайба d8*Φ20*2*R30 | 2 |  | 75 | Маховое колесо | 1 |
| 37L/R | Накладка (R/L) | 2 |  | 76L/R | Круглая накладка (L&R) | 2 |
| 38L/R | Накладка (R/L) | 2 |  | 77 | Гайка M10 | 1 |
| 39 | Трос нагрузки | 1 |  | 78 | Гайка M12 | 2 |
| 79 | Рычаг | 2 |  | 92 | Подшипник | 2 |
| 80 | Саморез ST4.2*19 | 14 |  | 93 | Вставка | 2 |
| 81 | Шестигранная гайка M8 | 2 |  | 94 | Приводное колесо | 1 |
| 82L/R | Круглая накладка | 2 |  | 95 | Шайба d6*Φ16*1.2 | 1 |
| 83L/R | Корпус | 2 |  | 96 | Болт M6*10 | 1 |
| 84 | Гайка M6 | 4 |  | 97 | Гайка M8 | 2 |
| 85 | Шайба d8*Φ20*1.5 | 1 |  | 98 | Болт M8*19 | 1 |
| 86 | Центральная ось | 1 |  | 99 | Шайба d8*Φ25*1.5 | 1 |
| 87 | Ремень | 1 |  | 100 | Натяжитель | 1 |
| 88 | Диск натяжения ремня | 1 |  | 101 | Подножка | 1 |
| 89 | Магнит | 1 |  |  |  |  |
| 90 | Болт с шестигранной головкой M6*13 | 4 |  |  |  |  |
| 91 | Пружина | 1 |  |  |  |  |

Шаг 1:

a. Удалите 2 транспортировочные трубки с главной рамы (40)

b. Прикрепите передний и задний стабилизатор (49L/R) к главной раме (40) с помощью болтов (50), пружинообразных шайб (11) шайб (35).

Шаг 2 :

- Вставьте накладку на главную стойку (41) в главную стойку (31).

b. Соедините верхний кабель 1 (2) с нижним кабелем 2 (68)

c. Соедините регулятор нагрузки (65) с тросом нагрузки (39)

d. Прикрепите главную стойку (31) к главной раме (40) с помощью болтов (34), пружинообразных шайб(11), шайб (35) и изогнутых шайб (36)

Step 3:

a. Прикрепите вертикальные штанги (27L/R) к главной стойке (31) с помощью болтов (19), шайб (11) и гаек (20).

b. Присоедините крепеж штанги (57) к главной раме (40) с помощью болтов (62), шайб (63) и гаек (64)

c. Прикрепите горизонтальные штанги (44) к вертикальным штангам (27 L/R) с помощью болтов (45) и гаек (26).

Step 4：

- Прикрепите педали (43 L/R) к горизонтальным штангам (44) с помощью болтов (42), шайб (35) и гаек (26).

b. Присоедините накладки (37 L/R) и накладки (38 L/R) к горизонтальным штангам (44) с помощью саморезов (30);

c. Затем присоедините накладки (46L/R) и накладки (47L/R) к крепежу штанги (57) с помощью саморезов (59).

Step 5：

- Прикрепите рукоятки (14L/R) к вертикальным штангам (27L/R) с помощью болтов (24), изогнутых шайб (25) и гаек (26).

b. Присоедините накладки (29 L/R) и накладки (28L/R) к вертикальным штангам (27L/R).

Step 6：

a. Прикрепите среднюю рукоятку (4) к главной стойке (31) с помощью саморезов (10) и пружинообразных шайб (11).

b.Соедините кабель компьютера (1) с верхним кабелем (2), затем прикрепите компьютер (1) к главной стойке (31) с помощью саморезов (60).

c．Присоедините декоративные накладки (17 L/R) к главной стойке (31), затем закрепите их с помощью саморезов (13) и болтов (18).

d. Вставьте вилку от кабеля пульсосъемников (9) сзади в компьютер

e. Сборка завершена

ИНСТРУКЦИИ ПО ТРЕНИРОВКЕ

Тренировки на данном тренажере принесут Вам несколько выгод: улучшат Ваше физическое состояние, мышечный тонус и, в сочетании с правильной низкокалорийной диетой, позволит Вам снизить Ваш вес

1.Стадия разогрева

Эта стадия помогает улучшить кровообращение и обеспечить правильную работу мышц. Она также уменьшит риск судорог и повреждений мышц. Рекомендуется сделать несколько упражнений на растяжку как показано на рисунке ниже. Каждое растягивание должно длиться приблизительно 30 с. Не делайте чрезмерных усилий и резких движений во время этого упражнения. Если выполнение растяжки причиняет Вам боль – немедленно остановитесь!

2.Стадия упражнения

На этой стадии Вы прикладываете максимальные усилия. После регулярных тренировок Ваши мышцы станут сильнее. В процессе тренировки важно поддерживать стабильный темп. Эффективность тренировки будет выше, если Ваш пульс будет в целевой зоне, окрашенной на графике серым цветом.

Эта стадия должна длиться минимум 12 минут!

3. Стадия остывания

Эта стадия позволяет Вашей сердечно-сосудистой системе и мышцам прийти к норме. На этой стадии Вы выполняете те же упражнения, что и на стадии разогрева, уменьшая темп, в течение приблизительно пяти минут. Упражнения на растяжку также повторяйте, не забывая избегать чрезмерных усилий и рывков. По мере того, как Вы будете становиться более тренированным, Вы будете нуждаться в более продолжительных и интенсивных тренировках. Рекомендуется заниматься по меньшей мере трижды в неделю, желательно распределяя  их равномерно в течение недели.

###### Мышечный тонус

Чтобы повысить мышечный тонус во время тренировки на тренажере Вам необходимо будет установить довольно высокий уровень нагрузки с помощью регулятора нагрузки. Это может привести к увеличению нагрузки на мышцы ног и Вы не сможете тренироваться так долго, как Вы хотели бы. Если Вы также стремитесь улучшить Вашу физическую форму, Вам необходимо изменить программу тренировки. Вы должны тренироваться, как обычно, во время стадий разогрева и остывания, но ближе к концу стадии тренировки Вы должны увеличить сопротивление, делая работу мышц интенсивнее, чем обычно. Вам может понадобиться уменьшить скорость, чтобы удержать значение пульса в целевой зоне

###### Снижение веса

Здесь важным фактором является количество прикладываемых Вами усилий. Чем интенсивнее и дольше Вы тренируетесь, тем больше калорий Вы сжигаете. The important factor here is the amount of effort you put in. The harder and longer you work the more calories you will burn. По сути, это - то же самое, как если бы вы тренировались для улучшения своей физической формы, разница - это цель.

Эксплуатация

Регулятор нагрузки позволяет Вам менять сопротивление педалей. Высокое сопротивление делает тренировку сложнее, а низкое – легче. Для достижения лучших результатов регулируйте сопротивление во время тренировки.

Инструкция по использованию компьютера

Спецификация:

Время………………………………………………………………..00:00-99:59

Скорость (SPD)..……………………………………………………0.0-99.9KM/H (ML/H)

Дистанция……………………………..………………………….....0.00-9999KM (ML)

Калории………………………………………………………….......0.0-9999KCAL

※Одометр (ODO)………………………………………..…………..…0.0-9999KM (ML)

※Пульс  (PUL) …….....................................................................0，40~240BPM

Функции кнопок:

Режим (MODE):

С помощью этой кнопки Вы можете выбрать и зафиксировать желаемую Вами функцию

※Установка (SET):

Позволяет перейти к установке данных для режимов Время (TIME), Дистанция (DISTANCE), Калории (CALORIES), Пульс (PULSE).

Обнуление/Сброс CLEAR(RESET):

С помощью этой кнопки Вы можете сбросить значение до нуля.

※Включить/Выключить (Старт/Стоп) ON/OFF(START/STOP):

Нажимая эту кнопку, Вы временно прекращаете поступление сигнала на компьютер.

Управление:

1. Автоматическое включение/выключение (ON/OFF)

- Система включается при нажатии любой кнопки или при начале занятий на тренажере

- Система выключается автоматически, если не заниматься на тренажере или не нажимать кнопки в течение приблизительно 4 минут.

2. Перегрузка/Обнуление

Компьютер может быть перегружен (обнулен) либо посредством смены батереек, либо нажатием кнопки MODE в течение 3 секунд.

3. Режим (MODE)

Чтобы выбрать режим SCAN (поочередное отображение на дисплее различных функций) или Блокировки (LOCK), если Вы не хотите отображение функций в режиме SCAN, нажмите кнопку MODE, когда курсор напротив желаемой функции, которая начинает мигать.

Функции:

1. Время (TIME): Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока курсор не окажется на TIME. Общее время тренировки будет отображаться после начала тренировки.

2. Скорость (SPEED): Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока курсор не окажется на SPEED. Будет отображаться текущая скорость

3. Дистанция (DISTANCE): Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока курсор не окажется на DISTANCE. Будет отображаться пройденная дистанция во время каждой тренировки.

4. Калории (CALORIE): Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока курсор не окажется на CALORIE. Количество израсходованных калорий будет отображаться после начала тренировки.

5. Одометр (ODOMETER)(если имеется): Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока курсор не окажется на ODOMETER. Будет отображаться общая аккумулированная дистанция за все время тренировок

6. Пульс (PULSE) (если имеется): Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока курсор не окажется на PULSE. Пульс пользователя будет отображаться на дисплее в ударах/мин. Расположите обе Ваши ладони на обоих пульсосъемниках и ожидайте в наиболее достоверный результат через 30 секунд.

SCAN: Автоматически отображает различные функции с интервалом 4 секунды

Батареи: Если качество отображения информации ухудшится, переустановите батареи

# Text boxes

ВНУТРЕНЕЕ РАСТЯГИВАНИЕ

Транспортировочная трубка

НАКЛОНЫ ВНИЗ

ГОЛЕНЬ/АХИЛЛ

НАКЛОНЫ В СТОРОНУ			  ВНЕШНЕЕ РАСТЯИВАНИЕ