##### Орбитрек

#### Руководство пользователя

Меры предосторожности

Тщательно изучите настоящее руководство пользователя перед использованием изделия.

- Перед началом занятий выполняйте растягивание и разминку.

- Убедитесь, что все части тренажера тщательно закреплены. Изделие должно быть установлено на плоской, твердой и надежной поверхности. Используйте мат для покрытия пола под изделием.

- Во время занятий надевайте подходящую обувь и одежду. Не занимайтесь босиком. Следите, чтобы одежда не попала между движущимися частями тренажера.

- Не предпринимайте никаких работ, регулировок или изменений в конструкции, не описанных в этом руководстве. При возникновении каких-либо проблем прекратите использование и обратитесь к авторизированному представителю.

- Не используйте изделие на улице.

- Изделие предназначено только для домашнего использования.

- На тренажере может находиться только один человек во время занятия.

- Не допускайте детей к занятиям на тренажере. Минимальное пространство, обеспечивающее безопасное использование тренажера – 2 метра.

- Если Вы ощущаете слабость, боль в груди, головокружение или нехватку дыхания, Вам необходимо прекратить занятия и обратиться к доктору.

- Максимально допустимый вес пользователя 110 кг.

ВНИМАНИЕ: Перед началом тренировок обязательно проконсультируйтесь у врача. Это особенно важно для людей старше 35 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Сохраните это руководство и обращайтесь к нему по необходимости.

УПРАВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ

Функциональные отметки:

1.SCAN  2.SPEED  3.DIST  4.TIME  5.ODO 6.CAL  7.PULSE

Управление:

MODE (ввод)：используйте эту кнопку для выбора значений параметров.

Автовключение/выключение:

Монитор включается автоматически, как только вы начинаете крутить педали. Если монитор не получает входящий сигнал в течении 4 минут, он автоматически отключается.

SCAN (Скан): Нажимайте кнопку, пока на мониторе не отобразится SCAN. Показания на дисплее начнут переключаться между показаниями Скорости, Расстояния, Времени, Одометра и Калорий каждые 30 секунд. Каждая функция будет задержана на экране на 6 секунд.

SPEED (Скорость): Нажимайте кнопку, пока стрелка не укажет на SPEED. На мониторе будет отображаться Ваша текущая скорость.

DISTANCE (Расстояние): Нажимайте кнопку, пока стрелка не укажет на DIST. На мониторе будет отображаться пройденное Вами расстояние.

TIME (Время): Нажимайте кнопку, пока стрелка не укажет на TIME. На мониторе будет отображаться время тренировку.

ODOMETER (Одометр): Нажимайте кнопку, пока стрелка не укажет на ODO. На мониторе будет отображаться пройденное Вами расстояние за все время использования тренажера.

CALORIE (Калории): Нажимайте кнопку, пока стрелка не укажет на CAL. На мониторе будет отображаться количество сожженных Вами калорий.

PULSE (Пульс): Нажимайте кнопку, пока на мониторе отобразиться символ сердца. На мониторе будет отображаться Ваш текущий пульс (в ударах в минуту).

Спецификация:

| Функции | Scan | Каждые 6 секунд |
| --- | --- | --- |
|  | Speed | Км в час |
|  | Distance | 0.0-999.9 км |
|  | Time | 0:00-99:59 мин., сек. |
|  | Odometer | 0.0-999.9 км |
|  | Calorie | 0.0-999.9 Кал |
|  | * Pulse | 40-240 ударов в минуту |
| Датчик | Бесконтактный магнитный |
| Батарейки | Две штуки типа AA или UM-3 |
| Температура исользования | 0℃ - +40℃ |

Список частей

| No. | Описание | К-во | No. | Описание | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Рама Ø50x1.5 | 1 | 028 | Шайба Ø6 | 4 |
| 002L | Левая ножка 40x20x1.5 | 1 | 029 | Болт M6x40 | 4 |
| 002R | Правая ножка 40x20x1.5 | 1 | 030 | Трос нагрузки | 1 |
| 003L | Левая рукоятка Ø32x2.0 | 1 | 031 | Заглушка S13 | 2 |
| 003R | Правая рукоятка Ø32x2.0 | 1 | 032 | Болт ST4.2x25 | 5 |
| 004L | Левая рукоятка верх Ø32x1.5 | 1 | 033 | Болт M8x20 | 2 |
| 004R | Правая рукоятка верх Ø32x1.5 | 1 | 034 | Шайба Ø26xØ8x2 | 2 |
| 005 | Опорная стойка Ø50x1.5 | 1 | 035 | Болт Ø15.8x62.5 | 2 |
| 006 | Рукоять Ø28x1.5 | 1 | 036 | Пластина | 1 |
| 007 | Заглушка ножки Ø50x1.5 | 2 | 037 | Ремень приводной PJ330 J6 | 1 |
| 008 | Декоративная панель | 2 | 038 | Маховик Ø230x40x32 | 1 |
| 009 | Заглушка ножки Ø50x1.5 | 2 | 039 | Гайка M10x1 | 2 |
| 010 | Передняя ножка Ø50x1.5 | 1 | 040 | Накладки на рукоятки Ø33xØ27x360 | 2 |
| 011 | Задняя ножка Ø50x1.5 | 1 | 041 | Болт M8x16 | 8 |
| 012 | Болт M10x57 | 4 | 042 | Шайба Ø20xØ8 | 12 |
| 013 | Болт M6x90 | 1 | 043 | Болт M10x18 | 2 |
| 014 | Болт M8x18 | 1 | 044 | Гровер Ø18xØ10x2 | 2 |
| 015 | Гайка M10 | 4 | 045 | Шайба Ø28x5 | 2 |
| 016L | Болт для левой U-пластины1/2” | 1 | 046 | Втулка Ø33xØ29xØ16x14x4 | 4 |
| 016R | Болт для правой U-пластины 11/2” | 1 | 047 | Болт M6x35 | 4 |
| 017L | Гайка 1/2” | 1 | 048 | Шайба Ø6 | 4 |
| 017R | Гайка 1/2” | 1 | 049 | Заглушка S16 | 2 |
| 018 | Шайба Ø28xØ17x0.3 | 2 | 050 | Гайка M6 | 4 |
| 019 | Втулка Ø29xØ16x14 | 8 | 051 | Пластиковая втулка Ø32xØ16x5xØ50 | 2 |
| 020 | Гровер Ø20 | 2 | 052 | Втулка Ø18xØ8.5 | 4 |
| 021 | Колесо | 1 | 053 | Шатуны и шкив Ø260 | 1 |
| 022 | Шайба 7/8” | 1 | 054 | Регулятор нагрузки | 1 |
| 023 | Пластина | 2 | 055 | Гайка 7/8” | 1 |
| 024 | Гайка M8 | 2 | 056 | Компьютер | 1 |
| 025 | Шайба Ø16xØ8x1.5 | 3 | 057 | Болт M5x12 | 2 |
| 026 | Болт M8x50 | 2 | 058 | Пульсометр | 2 |
| 027 | Гайка M6 | 6 | 059 | Накладка на рукоятки Ø31xØ37x480 | 2 |

| No. | Описание | К-во | No. | Описание | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 060 | Гровер Ø8 | 6 | 073 | Подшипник | 2 |
| 061 | Заглушка Ø32x1.5 | 2 | 074 | ВтулкаI 15/16” | 1 |
| 062 | Заглушка Ø28x1.5 | 2 | 075 | Втулка II 7/8” | 1 |
| 063 | Шайба 15/16” | 1 | 076 | Болт ST4.2x20 | 6 |
| 064 | Шайба Ø20xØ5.2 | 1 | 077 | Болт ST2.9x12 | 8 |
| 065 | Болт M5x25 | 1 | 078 | Гайка M6 | 2 |
| 066 | Саморез ST4.2x25 | 5 | 079 | Гровер Ø6 | 2 |
| 067 | Провод датчика I | 1 | 080 | U-пластина | 2 |
| 068 | Провод датчика II | 1 | 081 | Правая педаль 395x150x65 | 1 |
| 069 | Провод пульсометра L=750 | 2 | 082 | Левая педаль 395x150x65 | 1 |
| 070 | Левая панель 540x366x74 | 1 | 083 | Болт M6x48 | 2 |
| 071 | Правая панель 540x366x78 | 1 | 084 | Колесо | 2 |
| 072 | Втулка оси | 2 | 085 | Болт | 2 |

Диаграмма

Сборка

1. Установка ножек и педалей.

Прикрутите переднюю ножку (10) к пластине на раме (1) болтами M10x57 (12), шайбами (42), и гайками M10 (15).

Прикрутите заднюю ножку (11) к пластине на раме (1) болтами M10x57 (12), шайбами (42), и гайками (15).

2.Установка опорной стойки и троса нагрузки

Открутите болты M8x16 (41), Ø8 шайбы (60), и шайбы Ø20xØ8 (42) с трубы на раме (1).

Протяните трос нагрузки (30) через низ опорной стойки (5) и вытяните его через верхнее отверстие опорной стойки (5).  Соедините провод датчика II (68), выходящий из рамы (1) с проводом датчика I (67), выходящим из опорной стойки (5).

Вставьте опорную стойку (5) в трубу на раме (1) и закрепите болтами M8x16 (41), гроверами Ø8 (60), и шайбами Ø20xØ8 (42), снятыми ранее.

Снимите шайбу Ø20xØ5.2 и болт M5x25 с регулятора нагрузки (54).  Соедините конец троса нагрузки (54) с пружиной (30), как показано на рисунке 2. Прикрутите регулятор нагрузки (54) к опорной стойке (5) шайбой Ø20xØ5.2 (64) и болтом M5x25 (65), снятыми ранее.

3. Установка педалей и стоек педалей

Снимите болты M10x18 (43), гровера Ø18xØ10x2 (44), и шайбы Ø28x5 (45) с левой и правой горизонтальной осей на опорной стойке (5). Затем прикрепите левую рукоятку (3L) на левую горизонтальную ось опорной стойки (5) болтом M10x18 (43), гровером Ø18xØ10x2 (44), и шайбой Ø28x5 (45), снятыми ранее. Установите заглушку (49) на болт M10x18 (43).

Установите левую пластину (23) на левый шатун (53) с помощью болта 1/2” (16L), шайбы Ø28xØ17x0.3 (18), гровера Ø20 (20), и гайки 1/2” (17L). Установите заглушку (31) на болт M8x50 (26).

Прикрутите левую педаль (82) к левому основанию педали (2L) болтами M6x40 (29), шайбами Ø6 (28), и гайками M6 (27).

Повторите все то же для правой педали.

4. Установка левых и правых рукояток

Установите верхние части рукояток (4R, 4L) на основные рукоятки (3R, 3L), закрепите болтами M6x35 (47), шайбами Ø6 (48), и гайками M6 (50).

5. Установка центральных рукояток и компьютера

Выкрутите два болта M5x12 (57) с задней стенки компьютера (56).

Скрутите болты M8x16 (41) и шайбы Ø20xØ8 (42) с опорной стойки (5).

Протяните провода пульсометра (69), выходящие из ручек (6) через отверстие в опорной стойке (5) и вытяните их через верхнее отверстие опорной стойки (5). Прикрутите рукоятки к опорной стойке (5) болтами M8x16 (41) и шайбами Ø20xØ8 (42), снятыми ранее.

Подключите провод датчика I (67) и провод пульсометра (69) к проводам, выходящим из компьютера (56), установите компьютер (56) на верхушку опорной стойки (5) болтами M5x12 (57), снятыми ранее.

Внимание! Важные рекомендации и требования!

- Для обеспечения долгосрочной работы тренажера Вес пользователя должен быть на 20% меньше максимально допустимого для данного тренажера. Допускается не регулярная и не продолжительная эксплуатация тренажера с весом пользователя приближенном к максимальному. Гарантия аннулируется в случае, когда тренажер более 30% времени эксплуатируется  с весом пользователя приближенном к максимальному.

- Не используйте тренажер в случае блокировки вентиляционных отверстий. Постоянно проверяйте, не засорилась ли вентиляционные отверстия на тренажере там, где они есть и на двигателе или генераторе основного привода.

- Исключите попадание посторонних предметов и насекомых в вентиляционные и другие отверстия тренажера.

- Категорически запрещается эксплуатация и (или) хранение тренажера вне помещения. Запрещается включение тренажера, в течение 2х суток после того как он был перемещен из холодного помещения в теплое.

- Запрещается использовать тренажеры в помещениях с повышенной влажностью и (или) резкими перепадами температуры (неотапливаемые балконы, лоджии и веранды, а также сауны и бассейны.

- Избегайте установки тренажеров в местах, где возможно попадание прямых солнечных  лучей. Попадание прямых солнечных лучей может привести к повышенному нагреву узлов тренажера.

- Не устанавливайте тренажер на ковровые покрытия. В случае необходимости установки тренажера на ковровое покрытие применяйте специальный резиновый или полиуретановый мат.

- Обеспечьте своевременное регламентное сервисное обслуживание тренажеров. Сервисное обслуживание должно производиться авторизованными специалистами или сервисными службами.

Внимание!

Несоблюдение вышеуказанных рекомендаций и требований может привести к сокращению сроков эксплуатации тренажера, а также к повреждению электроники и двигателя тренажера.

Несоблюдение вышеуказанных рекомендаций ведет к прекращению установленных сроков гарантийного обслуживания.